Приложение № 1

к решению Собрания

представителей городского

поселения Петра Дубрава

муниципального района

Волжский Самарской области

от ______________ № ______

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Изменения в генеральный план

городского поселения Петра Дубрава

муниципального района Волжский

Самарской области

Положение о территориальном планировании

городского поселения Петра Дубрава

муниципального района Волжский

Самарской области

г. Самара, 2019 г.

# Положение

о территориальном планировании

# городского поселения Петра Дубрава

# муниципального района Волжский

# Самарской области

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования городского поселения Петра Дубрава учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Волжский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Волжский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Волжский и городского поселения Петра Дубрава.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Волжский, бюджета городского поселения Петра Дубрава;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории городского поселения Петра Дубрава объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области №731 от 13.07.2009;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава отображены планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Петра Дубрава полномочий по вопросам местного значения городского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом городского поселения Петра Дубрава и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Петра Дубрава. Планируемые для размещения линейные объекты, расположенные за границами населенных пунктов городского поселения Петра Дубрава, отображены как на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), так и на карте функциональных зон городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией городского поселения Петра Дубрава, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Петра Дубрава, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Петра Дубрава, решения органов местного самоуправления  городского поселения Петра Дубрава, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения Петра Дубрава,  предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Петра Дубрава, решения органов местного самоуправления  городского поселения Петра Дубрава, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский

Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Спортивная площадка | поселок Заярье, южная часть | строительство | 2033 | 1,3 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | П.г.т Петра Дубрава, ул. Физкультурная, 5 | строительство | 2033 | 2.1934 | В соответствии с проектом | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Музей военной техники | поселок городского типа Петра Дубрава, ул. Климова | строительство | 2033 | - | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | поселок Дубовый Гай, поселок городского типа Петра Дубрава, поселок Заярье | строительство | 2033 | 47,7 | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети канализации | поселок городского типа Петра Дубрава, поселок Заярье | строительство | 2033 | 28,5 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети газоснабжения | поселок Дубовый Гай, поселок городского типа Петра Дубрава, поселок Заярье | строительство | 2033 | 60,8 | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
| 2 | Газопровод высокого давления от проектируемого ГРПБ в п.г.т. Петра Дубрава до п.г.т. Новосемейкино | М.р. Волжский, г.п. Петра Дубрава, п.г.т. Петра Дубрава, м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино, п.г.т. Новосемейкино | строительство | 2033 | В соответствии с проектной документацией | - | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей |
| 3 | Гавзопровод высокого давления 1 категории от п.г.т. Петра Дубрава до района застройки СК «Авиакор» | М.р Волжский, г.п. Петра Дубрава, п.г.т. Петра Дубрава | строительство | 2033 | В соответствии с проектной документацией | - | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей |
| 4 | Газопровод среднего, низкого давления, ШГРП (от газопровода среднего давления на ГРП№2 с установкой ШГРП и газопровод низкого давления по улицам новой застройки). | М.р Волжский, г.п. Петра Дубрава, п. Заярье | строительство | 2033 | Общая протяженность 4.5 км; Среднего давления d-63 – 0.5 км; Низкого давления d-110 -4 км | ШГРП – 4 кв.м | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается на расстоянии 3 метра от оси газопровода с каждой стороны. Вокруг отдельно стоящих ГРП, ШГРП, ГРПБ – охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объектов. |
| 5 | Газопровод среднего, низкого давления, ШГРП (от газопровода среднего давления на ГРП№2 с установкой ШГРП и газопровод низкого давления по улицам новой застройки за железной дорогой). | М.р Волжский, г.п. Петра Дубрава, п.г.т. Петра Дубрава | строительство | 2033 | Общая протяженность 3.2 км; Высокого давления d-90 – 0.2 км; Низкого давления d-90 -3 км | ШГРП – 4 кв.м | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается на расстоянии 3 метра от оси газопровода с каждой стороны. Вокруг отдельно стоящих ГРП, ШГРП, ГРПБ – охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объектов. |
| 6 | ШГРП газопроводы высокого и низкого давления в п.г.т. Петра Дубрава по ул. Южной, Московской, Вольской, Самарской, Подлесной | М.р Волжский, г.п. Петра Дубрава, п.г.т. Петра Дубрава | строительство | 2033 | Общая протяженность 1.3 км; Высокого давления d-63– 0.74 км; Низкого давления d-110 -0.56 км | ШГРП – 4 кв.м | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается на расстоянии 3 метра от оси газопровода с каждой стороны. Вокруг отдельно стоящих ГРП, ШГРП, ГРПБ – охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объектов. |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мощность, кВА | Количество, шт. |  |
| 1. | Трансформаторные подстанции | поселок Дубовый Гай, в центральной части | строительство | 2033 | 1х250 | 2 | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| 2. | Трансформаторные подстанции | поселок городского типа Петра Дубрава, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | в северной части |  |  | 1х250 | 1 |  |
|  |  | в западной части |  |  | 1х250 | 1 |  |
|  |  | в южной части |  |  | 1х250 | 1 |  |
| 3. | Трансформаторные подстанции | поселок Заярье, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | в центральной части |  |  | 1х250 1х400 | 1 1 |  |
|  |  | в северной части |  |  | 1х250 | 2 |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Дубовый Гай, поселок городского типа Петра Дубрава, поселок Заярье | строительство | 2033 | 52,8 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2 | Взлетно-посадочная\ площадка для малой авиации и вертолетов | М.р. Волжский, г.п. Петра Дубрава, п.г.т. Петра Дубрава | строительство | 2033 | в соответствии с проектом | в соответствии с проектом | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта в соответствии с проектом |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | севернее поселка Дубовый Гай | строительство | 2033 | 9,9128 | - | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 300 м |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них

объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский,

объектах местного значения городского поселения Петра Дубрава, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 313,03 | 0,4 | 0,8 |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо, в поселке Заярье, в центральной части; объекты местного значения муниципального района: - дошкольная образовательная организация на 120 мест в поселке Дубовый Гай, в центральной части; - дошкольная образовательная организация на 180 мест в поселке городского типа Петра Дубрава, в западной части; - дошкольная образовательная организация на 180 мест в поселке городского типа Петра Дубрава, в южной части; - общеобразовательная организация на 500 учащихся в поселке городского типа Петра Дубрава, в южной части; - дошкольная образовательная организация на 160 учащихся в поселке Заярье, в северной части; - дошкольная образовательная организация на 120 учащихся в поселке Заярье, в южной части; объекты местного значения городского поселения: - трансформаторные подстанции (мощность – 1х250 кВА) в поселке Дубовый Гай, 2 шт.; - трансформаторные подстанции (мощность – 1х250 кВА) в поселке городского типа Петра Дубрава, 3 шт.; - трансформаторные подстанции (мощность – 1х250 кВА) в поселке Заярье, 3 шт.; - трансформаторная подстанция (мощность – 1х400 кВА) в поселке Заярье |
| Общественно-деловые зоны | 10,7 | 1,0 | 3,0 |
|  | объекты местного значения городского поселения: - музей военной техники в поселке городского типа Петра Дубрава, по ул. Климова |
| Производственная зона | 227,6 | 0,8 | 2,4 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 48,12 | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 152,83 | - | - |
| Зоны рекреационного назначения | 62,75 | - | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - физкультурно-спортивный комплекс в поселке городского типа Петра Дубрава, в районе ул. Физкультурная (площадь – 2,2 га, вместимость – 200 мест) объекты местного значения городского поселения: - спортивная площадка в поселке Заярье, в центральной части (площадь – 1,3 га) |
| Зоны специального назначения | 11,92 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище площадью 9,9 га севернее поселка Дубовый Гай |
| Зона лесов |  | - | - |